## Slide 1
YAKITLAR ve YANMA

## Slide 2
Örnek
15.6oC’deki özgül ağırlığı 0.8354 g/ml olan bir dizel yakıtın alt ve üst ısıl değerini belirleyiniz.
API=(141.5/0.8354)-131.4=37.7
ÜID=42860+93(37.7-10)=45436 kJ/kg
AID=0.719(45436)+10000=42669 kJ/kg
Yoğunluk (15.6 C) | API | ÜID (kJ/kg) | AID (kJ/kg)
0.70 | 70.64286 | 48499.79 | 44871.35
0.75 | 57.16667 | 47246.50 | 43970.23
0.80 | 45.37500 | 46149.88 | 43181.76
0.90 | 25.72222 | 44322.17 | 41867.64
0.95 | 17.44737 | 43552.61 | 41314.32

## Slide 3
Aynı özgül ağırlığa sahip yakıtların aynı kalori değerine sahip olmaları gerekir. Ancak aşağıdaki sebeplerden dolayı ısıl değerler farklı olabilir:
Yakıtın içerdiği C ve H farkı (%); H oranı fazla ise ısı değeri yüksektir.
Yakıtın içerdiği hidrokarbon çeşitleri ve % oranları; Parafin, olefin, aromatik hidrokarbonlarının ısı değerleri birbirinden farklıdır.
Yakıt içindeki su ve sediment miktarı; Yakıtta su bulunması ısı değerini düşürür.
Yakıttaki S miktarı %0.25-4 arasında değişir bu durum H ve C miktarının azalmasına neden olur. S’in ısıl değeri C’dan 4 kat, H’den ise 15 kat daha azdır.

## Slide 4
Yakıtın içerisindeki O miktarı; O, H ile birleşerek su oluşturur ve bu da ısı değerini düşürür.
Gaz yakıtların ısıl değeri sabit basınç altında ölçülür ve aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanır.
Üst ısıl değer Ho = (WxΔtx1000)/G (kcal/kg)
W: su miktarı (g)
Δt: sıcaklık farkı (oC)
G: yakılan yakıt miktarı (g)

## Slide 5
Benzin uçuculuğunu ölçmek için 3 farklı özellik kullanılır.
Buhar basıncı (buhar tıkacı indisi (VLI))
Damıtma (distilasyon) eğrisi
Buhar-sıvı oranı
Ayrıca distilasyon eğrisinden hesaplanan «sürülebilirlik indisi» de kullanılabilir.
Buharlaşma ısısı: birim kütle sıvı yakıtın normal şartlarda tam buhar haline geçmesi için gereken ısı miktarıdır.
Otomobil motorlarının soğuk havada kolayca çalışabilmesi için kullanılan yakıtın kolayca buharlaşma özelliğine sahip olması gerekir.
Yakıtların Uçuculuğu

## Slide 6
Uçuculuk, yakıtların buharlaşabilme yeteneğini ifade eder.
Uçuculuğu yüksek olan yakıtın buhar basıncı yüksektir.
Uçuculuğun yüksek olması iyi bir hava/yakıt karışımını meydana getirir. Ancak buharlaşmanın da belirli bir dereceyi aşmaması istenir. Çünkü kolay buharlaşabilen yakıtlar yakıt sisteminde buharlaşarak yakıtın akışını zorlaştırır (buhar tıkacı).
Dizel motorlar için ilk hareket esnasında düşük sıcaklıkta buharlaşabilen yakıtlar iyidir. Fakat buharlaşma özelliği arttıkça is oluşum ihtimali artar.

## Slide 7
Yakıtların uçuculuğunu belirleyebilmek için «Reid buhar basıncı» ve «damıtma eğrisi»nden faydalanılır.
Yakıtların damıtma testini yapabilmek için gerekli düzenek

## Slide 8
Yakıt numunesi distilasyon şişesine konularak ısıtılır. Buharın sıcaklığını ölçmek için termometre vardır.
Eğik tüp boyunca ilerleyen buhar, soğutularak yoğuşur. Yoğunlaşan yakıt toplama kabında toplanır.
Toplama kabının içine ilk damla düştüğü anda termometre okunur ve bu sıcaklık K.N başlangıcı olarak isimlendirilir.
Yakıtların Buhar Basınçları
Her sıvının sıcaklıkla değişen bir buhar basıncı vardır ve bu basınç atmosfer basıncına eşit olduğu anda sıvı kaynamaya başlar.
Farklı sıvılardan oluşan karışımların K.N sabit değildir.
ASTM D86’ya göre yapılan damıtmanın %20’sinin buharlaştığı nokta K.N olarak kabul edilir.

## Slide 9
Sıvı ne kadar uçucu ise (K.N ne kadar düşükse) düşük sıcaklıklardaki buhar basıncı o kadar yüksektir.
Benzinin buhar basıncı Reid buhar basıncı testi ile ölçülür. Bu düzenek çelikten yapılmış iki kap ve bir manometreden oluşur.
Yakıt kabın içine konur ve kap 37.8oC’deki su banyosuna daldırılır.
Yakıt ısındıktan sonra basınç artışı durduğu anda buhar basıncı manometreden okunur. Bu değer (kPa veya kg/cm2) benzinin uçuculuğunu ifade eder.
Reid buhar basıncı ölçüm düzeneği

## Slide 10
Buhar basıncı, motorun ilk çalışmasının kolay olmasının ve yakıtın buhar tıkacı oluşturma eğiliminin bir ölçüsüdür.
Buhar basıncının düşük olması, benzinin iyi uçucu olmadığını ve soğuk havalarda motorun ilk çalışmasının kolay yapılamayacağını gösterir.
Enjeksiyonlu motorlar karbüratörlere göre daha düşük buhar basınçlı benzinlerle çalıştırılabilir.
Buhar basıncı değeri fazla iken motor soğuk çalışmada iyi bir performans gösterirken yakıt sisteminde tıkanıklığa sebep olabilir.
Kışın kullanılan benzinin buhar basıncı 60-80 kPa, yazın kullanılan benzinin buhar basıncı ise 15-20 kPa aralığında olmalıdır.

## Slide 11
Distilasyon; Her maddenin farklı K.N’sı olması nedeniyle, sıvı karışımının önce kaynatılıp gaz haline dönüştürülmesi ve bu gazın soğutulup yeniden sıvı hale yoğunlaştırılması ile bileşenlerin geri kazanılması işlemidir.
Benzin, K.N farklı çok sayıda hidrokarbon içeren bir sıvıdır.
Reid buhar basıncı testi sonuçlarından, benzinin «damıtma eğrisi» elde edilmiştir.
Distilasyon eğrisi; uçuculuk, ortalama K.N, molekül ağırlığı, bileşim ve diğer fiziksel özelliklerin (kritik sabitler, buhar basıncı vb.) belirlenmesinde kullanılır.
Damıtma Eğrisi (Distilasyon Profili)

## Slide 12
Reid buhar basıncı, uçuculuğu tek bir sayı ile açıklarken damıtma eğrisi detaylı bilgi verir.
Damıtma eğrisinin benzin performansıyla ilişkisi

## Slide 13
T değerleri Amerika, Japonya ve Avustralya’daki standartlarda kullanılır.
E değerleri Avrupa’daki standartlarda kullanılır.
T harfinden sonra gelen rakam (T10), yakıtın hacimsel % olarak o rakam kadarının buharlaştığı andaki sıcaklık değeridir. (T10: Yakıtın %10’nun buharlaştığı sıcaklıktır.)
E harfinden sonra gelen rakam (E120) ise sıcaklık (oC) değerini ifade eder ve o sıcaklığa kadar buharlaşan yakıtın hacimsel % değerini belirtir.

## Slide 14
İlk %20’lik distilat: Motorun ilk çalışmasının kolay olması, ısınmış motorun düzgün çalışması, buhar tıkanması olmaması ve düşük buharlaşma kaybını tanımlar.
%20-90 arası distilat: Motorun hızlı ısınması ve düzgün çalışması, kısa mesafelerde yakıt ekonomisi, iyi güç ve hızlanma, karbüratör buzlanmasını engellemek amacını taşır.
Son %10’luk distilat: İyi yakıt ekonomisi, motorda depozit oluşmasını engelleme, karter yağının yakıtla seyrelmesini en aza düşürme, eksozdan uçucu organik madde çıkışının en az düzeyde olmasını belirler. Şekildeki sıcaklık aralıkları yaklaşıktır, kesin aralıklar aracın kullanıldığı yerleşim yerinin koşullarına bağlıdır.

## Slide 15
Önemli miktarda yüksek K.N’lı bileşikler içeren benzinler egzos emisyonunda fazla uçucu organik madde salınımına neden olur. Bu tür maddeler zor buharlaşır, özellikle motor soğukken tam yanma olmaz. Distilasyon profiline getirilen sınırlamaların bir nedeni de bu bileşikleri asgari seviyede tutmaktır.
Damıtma eğrisinin benzin performansıyla ilişkisi

## Slide 16
Damıtma eğrisinde, T10, T50 ve T90 noktaları önemlidir. Çünkü bu değerler «Driveability (sürülebilirlik)/Distilasyon indisi (DI)»’nın hesaplanmasında kullanılır.
Sürme İndeksi (DI): Benzinin motorda geçirdiği safhalar olan silindire giriş, buharlaşma ve yanma özellikleri de distilasyon profilinden tanımlanır ve «sürme indisi» olarak bilinir.
Benzinin %10, %50 ve %90’ının buharlaştığı sıcaklıklar T10, T50 ve T90 ile gösterildiğinde, DI (sürme indeksi) aşağıdaki formülle verilir.
DI = 1.5 x T10 + 3.0 x T50 + T90

## Slide 17
Bu eşitlik geleneksel benzinlerin kullanıldığı karbüratörlü araçlardan alınan verilere göre çıkarılmıştır. Aynı tür benzinlerin kullanıldığı yakıt enjeksiyonlu motorlarda da yapılan ilave testlerle formülün geçerli olduğu kanıtlanmıştır. Ancak, örneğin etanol katkılı benzin kullanan araçlarda gerçek sürme performansının saptanmasında formülün yenilenmesi gerekir.
DI = 1.5 x T10 + 3.0 x T50 + T90 + 11 xO2
Formüldeki O2, benzin katkısı olan etanol içindeki O2 miktarının kütlesel değeridir. Eğer etanol katkısı yok ise bu değer sıfır kabul edilir.
Motorların soğuk çalışma koşullarında HC ve CO emisyonlarının fazla olduğu bilindiğinden DI değeri motor emisyonları için de dikkate alınmaktadır.

## Slide 18
Distilasyon indisi çok fazla arttırılırsa sürülebilirlik problemleri de artar.
DI değeri artışına bağlı olarak HC emisyon oluşumu da artış gösterir.
T10 sıcaklığı kış şartlarında motorun kolayca çalışmasını sağlayacak miktarda yakıtın buharlaştıracak kadar düşük olmalıdır.
T50 sıcaklığı motorun ısınmasıyla ilgili olup bu sıcaklığın düşük olması (uçuculuk fazla) motorun kolay ısınmasını ve stop etmeden gücünün hızlıca artmasını sağlar. Fakat bu değer çok fazla düşük olursa bazı sürüş problemlerinin yanı sıra yakıt tüketimi de artar.

## Slide 19
T50’nin çok yüksek olması durumunda ise soğukta motor zor çalışır, geç ısınır ve karbüratörlü motorlarda hava/yakıt oranı bozulur.
T90 sıcaklığı ise karterdeki yağın incelmesine ve yakıt ekonomisine etki eder. Eğer T90 sıcaklığı çok yüksek ise büyük yakıt molekülleri silindir cidarı üzerinde yoğunlaşacak ve aşağı doğru inerek karterdeki yağa karışacaktır.
Yazın yada yüksek yerlerde kullanılacak benzinin uçuculuğu düşük olmalıdır. Çünkü bu şartlarda buharlaşma kolay olduğundan yakıt sisteminde «buhar tıkacı» oluşabilir.
Buhar tıkacı yakıt sisteminde yakıt buharı baloncuklarının oluşmasıdır ki bu durum yakıt pompasının çalışmasına engeldir. Buna karşın kışın yada alçak yerlerde kullanılan benzinin uçuculuğunun fazla olması istenir. Çünkü bu şartlarda buharlaşma zordur.

## Slide 20
Rafineriler T10 sıcaklığını düşürmek için benzinin içine daha fazla bütan ve hafif hidrokarbonlar ilave eder.
Benzinli motorlar kadar olmasa da dizel motorlar içinde uçuculuk önemlidir. Dizel yakıt, yanma için yeterli buharlaşmayı sağlayacak kadar uçucu olmalıdır. Fakat yakıt çok uçucu ise yakıt damlacıkları çok kolay buharlaşarak yakıtın yanma odasına püskürtülmesine imkan sağlar.
T10 sıcaklığının düşük olması dizel motorunun daha kolay çalışmasını sağlar.
T50 sıcaklığının düşük olması dizel dumanını ve kokuyu azaltır.
T90 sıcaklığının düşük olması karterdeki yağın daha az kirlenmesini sağlar ve yahkıt ekonomisini iyileştirir.

## Slide 21
Buhar tıkacı indisi; bir yakıtın ısınmasından dolayı meydana gelen buhar habbeciklerinin yakıt akışını düzensiz hale getirmesidir.
Benzin sıcaklığı belli değere ulaşırsa benzin buharı oluşur ve buhar habbeleri yoğuşur. Hava/yakıt oranı fakirleştiğinden motor düzensiz çalışır ve hatta durabilir.
Otomobillerde buhar tıkacının meydana gelmesinde hava sıcaklığı, barometrik yükseklik ve uçuculuk rol oynar.
Buhar basıncı ve distilasyon özellikleri iyi bir taşıt performansı ile ilgili değilken buhar/sıvı oranı taşıt performansını etkiler.
Buhar Tıkacı İndisi

## Slide 22
Buhar tıkacı oluşma eğiliminin en sağlıklı saptanma yöntemi buhar/sıvı oranı ile belirlenir. V/L=20 değeri mevsime göre (35-60oC) aralığında ayarlanmaktadır. 20’den daha yüksek değerler buhar tıkacı olayına karşı daha iyi koruma sağlarken zor çalışma veya çalışmama gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.
Bu durum eski nesil taşıt motorlarında geçerli bir durum olup günümüzde basınçlı yakıt enjeksiyon sistemine sahip araçların hidrokarbonlarla V/L arasında iyi bir korelasyon olduğu bilinmektedir.
Benzinin buhar tıkanması eğilimi, distilasyon profilinde ilk %20’lik distilatın toplandığı sıcaklık ile buhar basıncından etkilenir. Buhar tıkanmasını kontrol eden parametre «buhar tıkacı indisi (VLI)» denilen ve benzinin buhar basıncı (kPa olarak) ile ve 70oC’de toplanan distilat hacminden hesaplanır. VLI, mevsimlere göre 800-1250 arasında değişir.
VLI = 10 x buhar basıncı (kPa) + 7 x E70 (ml)

## Slide 23
Özet olarak;
Buhar tıkacı; benzinin uçuculuğunu (K.N düşük bileşenlerin miktarını) sınırlamakla önlenebilir.
Reid buhar basıncı 0.5 kg/m2’den (4.9 Pa) fazla olan yakıtlar genellikle buhar tıkanıklığına neden olurlar.
Buhar tıkanıklığının azalmasında enjeksiyon sisteminin fazla etkisi yoktur. Çünkü buhar tıkacı genellikle yakıt besleme sisteminde görülür.
Benzin içinde hafif hidrokarbonların yüzdesi fazla ise buhar tıkacına eğilim artmaktadır.

## Slide 24
Yakıtların Parlama ve Tutuşma Noktaları
Sıvı bir yakıtın yanabilmesi için bu yakıtın buharı ile havanın belirli oranlarda karışmış olması gerekir. Bir yakıt ne kadar kolay buhar haline geçebilirse, hava ile yanıcı bir ortam oluşturması o derece kolay olur.
Bir sıvının sahip olduğu parlama noktası ortam sıcaklığına eşit veya düşükse sıvı kolayca tutuşabilir ve hızlıca yanabilir. Bu durumdaki ateşlemede, sıvı yüzeyinden alevin yayılması hızlı olacaktır. Çünkü yanma olayında gerekli buharı oluşturmak için sıvıya daha fazla enerji vermek (harcamak) gerekli değildir (benzin gibi).

## Slide 25
Parlama noktası ortam sıcaklığının üzerinde olan bir sıvı daha az risklidir. Çünkü bu sıvıyı ateşlemek (benzine kıyasla) daha zordur ve buharın oluşma ve yayılma potansiyeli daha azdır. Yakıtların taşınması ve depolanmasında yakıtların «Parlama noktası» değeri dikkate alınmalıdır.
Parlama noktasına benzer bir özellik de «tutuşma noktası»dır. Parlama noktasından farklı olarak tutuşma noktasında yakıt buharı ile hava karışımı tutuştuktan sonra yanma olayı devam eder.
Parlama noktasında, karışımda parlamanın (alev oluşumunun) görülmesi yeterlidir, yanmanın devam etmesine gerek yoktur.

## Slide 26
Diğer bir ifadeyle tutuşma noktası; yakıtın yüzeyindeki yakıt buharı ile havanın, harici (dış) bir kaynak tarafından yanma olayının gerçekleştirilebilmesi için yeterli oranda karışım meydana getirdiği andaki yakıtın minumum sıcaklığıdır.
Tutuşma noktası, yakıt-hava karışımlarının ateşlenebildiği en düşük sıcaklığı ifade ettiğinden yakıtlar tutuşma noktalarına göre sınıflandırılır.
Tutuşma noktasının tespiti için iki farklı yöntem kullanılır;
Açık potalı
Kapalı potalı

## Slide 27
Yanma Noktası: Açık potada alev alma noktasından sonra sıcaklık daha yükselirse, çıkan gazlar homojen bir alevle yanarlar. Alev çekildiği halde yanmanın devam ettiği bu sıcaklığa «yanma noktası» denir. Yanma noktası, alevlenme noktasından yüksektir.
Kendiliğinden tutuşma noktası:Alevlenme ve yanma odası test cihazında sıcaklık arttırılırsa, belirli bir süre sonra karışım kendi kendine tutuşur. Bu sıcaklık «kendiliğinden tutuşma noktası»dır.
Çalışır durumdaki motorlarda silindirin iç kısmında özellikle egzos supabı bölgesi ve yanma odasındaki kurumların sıcaklıklarının yüksek olması karışımın kendiliğinden tutuşmasına ve vuruntuya sebep olur.

## Slide 28
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığının yüksek olması tehlikenin olmadığını ifade eder. Hava akımı içerisinde kendiliğinden tutuşma sıcaklığı; benzin (475-530oC), motorin (350oC) ve hidrojen için (585oC)’dir.
Viskozite
Sıvıların akmaya karşı gösterdikleri direnç olarak tanımlanır.
Viskozite, yakıtın düşük çalışma sıcaklıklarında dahi kolayca akmasını sağlayacak kadar düşük ve pompa-enjektör sistemini yağlayabilecek kadar da yüksek olmalıdır.
Otto (benzinli) motorlar için viskozite çok önemli değildir. Çünkü benzin düşük sıcaklıklarda dahi normal akıcılığını korur.
Dizel motorlarda yakıt, yüksek basınç altında yanma odasına püskürtüldüğünden viskozite önem arz eder.