## Slide 1
ELEKTROKİMYA

## Slide 2
ELEKTROKİMYASAL TERİM VE KAVRAMLAR
ELEKTROLİTİK İLETKENLİK
İyon içeren çözeltiler elektrik akımını iletir. Elektrolitler içinde bulunan (+) ve (-) yüklü iyonlar bir potansiyel farkı altında katotdan anoda doğru hareket ederek elektrik akımını taşırlar. Anot ve katotta aynı anda meydana gelen kimyasal reaksiyonlar ile elektron alınır veya verilir.
İyon konsantrasyonu arttıkça iyonik iletkenlikte artış olur. Ancak her iyonun iletkenliği birbirinden farklıdır ve sıcaklığın artması iyonik iletkenliğin de artmasına neden olur. Çünkü sıcaklığın artışı ile iyonların çözelti içinde hareketi kolaylaşır.

## Slide 3
ELEKTRİK YÜKÜ
Elektrik yükü miktarı kulon (Coulomb) ile ölçülür. Tanım olarak, 6,24x1018 elektrik yükü birimi 1 kulon’ a eşittir. Bir elektroliz hücresinin katodunda 1,118 mg gümüş ayıran elektrik miktarı 1 kulondur.
AKIM ŞİDDETİ
Birim zamanda geçen elektrik akımı miktarının birimi Amper ile ifade edilir. Bir elektrik devresinden saniyede 1 kulon akım geçiyorsa, bu akımın şiddeti 1 Amper olarak tanımlanır.
1 Kulon = 1 Amper x saniye
1 Amper.saat = 1 Amper x 3600 saniye
1 Amper.saat = 3600 kulon

## Slide 4
ELEKTRİKSEL DİRENÇ
Elektriksel direnç birimi Ohm’ dur. Her noktada kesiti 1 mm2 olan 106,3 cm uzunluğunda ve 14,4521 g ağırlığındaki cıva sütununun 0°C deki elektriksel direnci 1 Ohm olarak tanımlanır.
POTANSİYEL
Elektriksel potansiyel birimi Volt’dur. 1 Volt, 1 yük birimine 1,6 x 1019 J enerji verebilen elektriksel potansiyel olarak tanımlanır. Ohm yasasına göre, direnci 1 Ohm olan bir iletkenden, eğer 1 Amper şiddetinde bir elektrik akımı geçiyorsa, bu iletkenin iki ucu arasında 1 Volt’ luk bir potansiyel farkı vardır.

## Slide 5
ELEKTRİK ENERJİSİ
SI birim sisteminde enerji birimi Joule'dür. 1 Amper şiddetinde olan bir elektrik akımının, 1 Ohm direncinde olan bir iletkenden 1 saniye süre ile geçmesi halinde 1 Joule ısı enerjisi açığa çıkar.
Enerji = V × I × t
Enerji = Volt × Amper × Zaman
1 Joule = 1 Volt × 1 Amper × 1 saniye
veya,
V = I R değeri yerine konularak,
elde edilir.
I : Amper, R : Ohm ve t : saniye

## Slide 6
FARADAY YASALARI
Bir elektroliz hücresinden 96500 kulon akım geçtiğinde elektrotlarda bir eşdeğer gram madde açığa çıkar veya azalır. Bir eşdeğer gram madde açığa çıkaran elektrik miktarına 1 Faraday denir.
1 Faraday = 96500 kulon 1 Amper x saat = 3600 kulon 1 Faraday = 96500 / 3600 = 26,8 A.saat

## Slide 7
FARADAY YASASI
Burada,
m : Elektrotlarda açığa çıkan madde miktarı, g
A : Atom ağırlığı, g
n : Tesir değerliği,
i : Devreden geçen akım şiddeti, Amper
t : Akımın geçme süresi, saniye’dir.
Faraday yasası matematiksel olarak;

## Slide 8
ÖRNEK
Bir nikel kaplama işleminde 2,5 dm2 yüzey alanındaki bir cisim 75 dakika akım geçirilerek kaplanmaktadır. Akım şiddeti I = 1,25 A olarak sabit tutulmaktadır. Akım verimi % 95 olduğuna göre, kaplama kalınlığını hesaplayınız. Not: Nikelin atom ağırlığı = 58,7 Nikelin yoğunluğu = 8,9 g/cm3
ÇÖZÜM :
Faraday bağıntısı kullanılarak 1,25 A şiddetindeki akım ile 75 dakika içinde metal yüzeyinde açığa çıkan nikel miktarı hesaplanabilir.

## Slide 9
ÖRNEK ÇÖZÜM DEVAMI
Akım verimi % 95 olduğuna göre, metal yüzeyinde toplanan gerçek nikel kütlesi,
m = 0,95(1,71) = 1,625 g
Bu nikelin hacmi,
V = m/d = 1,625/8,9 =0,183 cm3
Kaplama kalınlığı,
h = V/A = 0,183/250 =7,3 10-4 cm
h = 7,3 10-4 cm = 7,3 10-6 m = 7,3 m

## Slide 10
ÖRNEK
Bakır sülfat çözeltisinden 1 saat süre ile, ortalama 26 mA şiddetinde akım geçirilmiştir. Bu süre sonunda katotta 0,0300 g bakır birikmiştir. Bu elektrolizde akım verimini hesaplayınız.
Not: Bakırın atom ağırlığı = 63,5 g
ÇÖZÜM :
m = 0,0300 g bakırın ayrılması için devreden geçen teorik akım miktarı Faraday yasası ile hesaplanabilir.

## Slide 11
ÖRNEK ÇÖZÜM DEVAMI
% 97,3
Akım verimi = 0,973

## Slide 12
TERMODİNAMİK AÇIDAN KOROZYON
Termodinamik yasalarına göre bir kimyasal reaksiyon ancak serbest entalpi değişimi negatif (ΔG < 0 ) olduğu zaman kendiliğinden yürüyebilir. O halde belli bir ortamda anot ve katot reaksiyonlarının toplamından oluşan korozyon reaksiyonunun serbest enerji değişimi hesaplanarak korozyonun meydana gelip gelmeyeceği teorik olarak belirlenebilir. Korozyon reaksiyonunun serbest enerji değişimi;
G: Anot ve katot meydana gelen toplam kimyasal reaksiyonun serbest enerji değişimi, Joule n : Reaksiyonlarda alınan - verilen elektron sayısı, F : Faraday sabiti (96500 kulon) E : Korozyon hücresinin potansiyeli, Volt’dur.

## Slide 13
Korozyon olayının kendiliğinden gerçekleşebilmesi için serbest entalpi değerinin G < 0 olması gerekir. Bu ise, korozyon hücresinin potansiyel fark değerinin (E) pozitif olması ile sağlanabilir.
Termodinamikte bir kimyasal reaksiyonun serbest entalpi değişimi aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır.
Burada Qa, reaksiyona giren ve çıkan bileşenlerin aktivitelerinin çarpımıdır. Bu bağıntıda G yerine (4.9)’daki değeri yerine konulursa,

## Slide 14
Nernst Denklemi
elde edilir.
İyonik aktivite ile elektrot potansiyeli arasındaki bu bağıntı Nernst Denklemi olarak bilinir ve korozyon hücre potansiyel değerinin konsantrasyonlara göre hesaplanmasında kullanılır. Seyreltik çözeltilerde aktivite yerine doğrudan konsantrasyon değerleri alınabilir.

## Slide 15
TERMODİNAMİK AÇIDAN KOROZYON
Herhangi bir ortamda elektrot reaksiyonu için eğer ΔG > 0 ise, korozyon olayının gerçekleşemeyeceği kesin olarak söylenebilir. ΔG < 0 olması halinde ise, korozyon olayı mümkün olabilir. Ancak termodinamik olarak korozyon hızı hakkında bir fikir edinebilmek mümkün değildir. Korozyon hızı reaksiyon kinetiği incelenerek anlaşılabilir. Örneğin pasifleşme nedeniyle korozyon hızı pratikte önemsiz sayılacak kadar küçük kalabilir.
Serbest enerji değişimi-Korozyon Arasındaki İlişki
Demir, pH = 4 olan (oksijensiz) bir sulu çözelti içinde korozyona uğrar mı?
Korozyon sonucu demir atomu anotta iki değerli demir iyonu haline dönüşür, katotta hidrojen çıkışı olur.
Fe → Fe2+ + 2 e-
2H+ + 2 e- → H2
Fe + 2H+→ Fe2+ + H2

## Slide 16
Korozyonun gerçekleşmesi halinde en az [Fe2+] = 10-6 mol/L demir iyonunun çözeltiye geçmiş olduğu kabul edilirse, Nernst denklemi kullanılarak korozyon hücresinin potansiyeli hesaplanabilir.
Buna göre korozyon reaksiyonunun serbest entalpi değişimi,
ΔG = - nFE = - 2 x 96500 x 0,381 = - 73533 J/mol
G < 0 demirin pH = 4 olan oksijensiz sulu çözeltiler içinde korozyona uğrayabilir.
Yani demir atomunun Fe2+ iyonu haline dönüşebileceğini gösterir.

## Slide 17
ELEKTROT POTANSİYELLERİ
Bir metal çubuk kendi iyonlarını içeren bir çözelti içine daldırılırsa, metal iyonları çözeltiye geçer. Çözelti (+), metal (-) yükle yüklenir. Ara yerde bir potansiyel farkı doğar. Elektron vererek çözeltiye geçen metal iyonları ile, elektron alarak yeniden serbest metal haline geçen metal atomları aşağıdaki dengeyi oluşturur.

## Slide 18
Denge halinde metal ile çözelti arasında oluşan potansiyele elektrot potansiyeli denir. Her metal kendi iyonlarının 1 molar (daha doğrusu aktivitesi 1 olan) çözeltisi içine daldırıldığında 25 °C sıcaklıkta ölçülen potansiyele o metalin standart elektrot potansiyeli denir.
Elektrot potansiyelleri ancak bir yardımcı elektrot (referans elektrot) ile ölçülebilir. Bu amaçla çeşitli referans elektrotlar kullanılır. Referans elektrot olarak, potansiyeli zamanla değişmeyen özel elektrotlar geliştirilmiştir.

## Slide 19
Potansiyometre kullanılarak referans elektrot ile deney elektrodu arasındaki potansiyel farkı ölçülür. Ölçüm sırasında devreden geçen akımın mümkün olduğunca küçük kalması sağlanır. Ölçüm ile elde edilen potansiyel farkı ve referans elektrodun potansiyel değeri toplanarak elektrot potansiyeli (E) hesaplanabilir.
Böylece elektrot potansiyelinin mutlak değeri, ölçülen potansiyel farkı ile referans elektrot potansiyelinin toplamı olarak elde edilir. Referans elektrot potansiyeli sabit bir değerdir ve bilinir. Standart hidrojen elektrodun potansiyeli sıfır kabul edilir. Diğer referans elektrotların potansiyeli standart hidrojen elektroda göre ayarlanır. Ne yazık ki, standart hidrojen elektrot pratikte kullanılamaz.

## Slide 20
Standart Hidrojen Elektrot (SHE)
H+ iyonları aktivitesi 1 olan bir çözelti içine daldırılmış bir platin çubuk üzerinden 1 atm basınçta hidrojen gazı geçirilmesi ile elde edilen elektroda standart hidrojen elektrodu denir. Bu elektrodun 25°C deki potansiyeli sıfır kabul edilir.
Doygun Kalomel Elektrot (SCE)
Metalik cıva ve cıva (1) klorür (Hg2CI2) çökeltisinden oluşan katı ile, doygun potasyum klorür çözeltisinin temasından oluşan elektroda doygun kalomel elektrot (SCE) denir. Bu elektrodun 25°C deki potansiyeli + 0,244 Volt’dur.
Gümüş-Gümüş Klorür Elektrot
Gümüş , gümüş klorür ve 0,1 m potasyum klorür çözeltisinden oluşan bir referans elektrottur. Bu elektrodun 25°C deki potansiyeli + 0,288 Volt’dur.

## Slide 21
Doygun Bakır / Bakır Sülfat Elektrot (CSE)
Doygun bakır sülfat çözeltisi içine bir bakır çubuk daldırılarak elde edilir. Bu elektrodun 25°C deki potansiyeli + 0,318 Volt’ dur.
Bir metalin oksidasyon potansiyelinin standart hidrojen elektroduna karşı ölçülmesi aşağıdaki gibi gösterilebilir.
Bu metalin potansiyel değeri:

## Slide 22
Burada, PH2 = 1 atm, aH+ = 1 ve aMe = 1 alınacak olursa, metal elektrodun hidrojen elektroda karşı ölçülen oksidasyon potansiyeli,
olarak bulunur. aMe2+ =1 olması halinde E = E° olur.
Potansiyel ne kadar büyük ise, elementin oksitlenme eğilimi de o derece yüksektir.

## Slide 23
a =0,1 olan bir bakır çözeltisi içine daldırılmış bir bakır çubuğun potansiyelini hesaplayınız.
Not: E°Cu/Cu2+ = - 0,337 Volt
ÖRNEK

## Slide 24
KULONMETRE
Elektrotlarda açığa çıkan madde miktarına bağlı olarak devreden geçen elektrik akımı miktarının ölçülmesinde kullanılan cihazlara "kulonmetre” denir.
Ağırlık Kulonmetresi
Gümüş veya bakır iyonu içeren çözeltiler uygun koşullarda elektroliz edilecek olursa, akım yerimi % 100 olur. Bu durumda katotta yalnız bir kimyasal reaksiyon gerçekleşir. Eğer katotta açığa çıkan metal kütlesi tartılarak belirlenirse, bu değer kullanılarak Faraday Yasasına göre devreden geçen akım miktarı hesaplanabilir. Elektroliz süresi de belli ise, devreden geçen ortalama akım şiddeti de bulunabilir.

## Slide 25
Seyreltik sülfürik asit çözeltisi içine platin elektrotlar daldırılır ve devreden akım geçirilirse katotta hidrojen, anotta ise buna eşdeğer miktarda oksijen gazı çıkar. Çıkan gazlar ayrı ayrı veya ikisi birlikte bir bürette toplanarak hacmi ölçülür. Faraday Yasasına göre çıkan gazın standart koşullardaki hacmi ile devreden geçen akım miktarı doğru orantılıdır.
Hacim Kulonmetresi

## Slide 26
Faraday yasasına göre, elektroliz hücresinden 96500 kulon (1 F) akım geçtiğinde 1 eşdeğer gram madde açığa çıkacaktır. O halde 96500 kulon akım ile katotda 1 gram hidrojen (standart koşullarda 11,2 litre) ve anotda 8 gram oksijen (standart koşullarda 5,6 litre) açığa çıkar.
Kulonmetre büretinde okunan gazların hacmi standart koşullardan farklı olduğu zaman bunun standart koşullara (1 atm basınç ve 273 K) çevrilmesi gerekir. Bunun için aşağıdaki bağıntıdan yararlanılır.
Burada,
V0: Standart koşullardaki gaz hacmi, cm3
V1 : Bürette okunan gaz hacmi, cm3
P1 : Deney ortamının barometrik basıncı, mmHg
T1 : Deney ortamının sıcaklığı, K
T0: Standart sıcaklık, 273 K
P0: Standart basınç, 760 mmHg’ dir.

## Slide 27
Ancak deney sırasında oluşan gaz genellikle bürette bir su sütunu üzerinde toplanır. Bunun sonucu olarak gaz içinde doygun halde su buharı bulunur. Gerçek gaz basıncını bulmak için, su buharı kısmi basıncının toplam basınçtan çıkarılması gerekir. Su buharı kısmi basıncı ise, söz konusu sıcaklıktaki suyun doygun buhar basıncıdır. Bu durumda hacim düzeltme bağıntısı aşağıdaki şekli alır.
Burada,
b: Suyun T1 sıcaklığındaki doygun buhar basıncıdır ve mmHg olarak tablolardan alınır.

## Slide 28
ÖRNEK:
Bir gaz kulonmetresinde katotta 10 dakikada 120 cm3 hidrojen gazı toplanmıştır. Devreden geçen akım şiddetini hesaplayınız.
NOT:
Sıcaklık :15 °C, basınç : 750 mmHg
15 °C deki suyun buhar basıncı : 12,8 mmHg dır.
ÇÖZÜM:
V0 = 110,3 cm3 bulunur. Bu gaz hacminden gidilerek devreden geçen elektrik akım miktarı hesaplanabilir.
Q = (110,3) × 96500/11200 = 950 kulon
Q = l × t
950 = I × 10 × 60
I = 1,58 Amper

## Slide 29
ÖRNEK:
Bir sülfürik asit çözeltisinden 1 saat süreyle 0,536 Amper şiddetinde akım geçirilmektedir. Kulonmetre büretinde kaç cm3 (H2 + O2) gaz karışımı toplanacağını hesaplayınız.
Sıcaklık : 25° C, basınç : 700 mmHg ve söz konusu sıcaklıkta su buharı kısmi basıncı : 23,5 mmHg’dır.
ÇÖZÜM:
Devreden geçen akım miktarı,
Q = I × t = 0,536 × 3600 = 1929,6 kulon
Anot ve katotta açığa çıkan eşdeğer madde miktarı,
x = 1929,6 / 96500 = 0,020 eşdeğer gram
Hidrojen gazı hacmi: 0,020 × 11,2 = 0,224 litre
Oksijen gazı hacmi: 0,020 × 5,6 = 0,112 litre
Toplam gaz hacmi: 0,224 × 0,112 = 0,336 litre

## Slide 30
Bu hacim, standart koşullardaki hacimdir. Bürette toplanan gerçek gaz hacmi aşağıdaki bağıntı ile bulunur.
V1 = 412 cm3 (Hidrojen + oksijen)
Polarizasyon: Hücre potansiyeli ile akımın arasındaki doğrusallığın bozulması olayına hücre polarizasyonu denir. Polarizasyon her iki elektrotta da gözlenebilir. O halde polarizasyon Potansiyel değiştiği halde akımın değişmemesi olayıdır.